Продуктивність розкидача - до 60 т/год

| Відстань транспортування добрив, км | Клас вантажу |
| --- | --- |
|  | І | II |
|  | Норма внесення органічних добрив, т/га |
|  | до 30 | 31 - 50 | понад 50 | до 30 | 31 - 50 | понад 50 |
|  | Нор-ма виро-бітку | Витра-ти палива | Норма виро-бітку | Витра-ти палива | Нор-ма виро-бітку | Витра-ти палива | Нор-ма виро-бітку | Витра-ти палива | Нор-ма виро-бітку | Витра-ти палива | Нор-ма виро-бітку | Витра-ти палива |
| Перша група доріг |
| 0,25 - 0,75 | 103,8 | 0,42 | 113,5 | 0,35 | 123,6 | 0,28 | 94,4 | 0,43 | 102,3 | 0,36 | 110,6 | 0,30 |
| 0,76 - 1,25 | 88,2 | 0,50 | 95,2 | 0,42 | 102,2 | 0,36 | 81,4 | 0,51 | 87,2 | 0,44 | 93,1 | 0,37 |
| 1,26 - 1,75 | 76,8 | 0,57 | 81,9 | 0,50 | 87,1 | 0,44 | 71,5 | 0,58 | 76,0 | 0,51 | 80,4 | 0,45 |
| 1,76 - 2,25 | 67,9 | 0,65 | 71,9 | 0,58 | 75,9 | 0,51 | 63,8 | 0,66 | 67,3 | 0,58 | 70,8 | 0,52 |
| 2,26 - 2,75 | 60,9 | 0,73 | 64,1 | 0,65 | 67,3 | 0,59 | 57,6 | 0,73 | 60,4 | 0,66 | 63,2 | 0,59 |
| 2,76 - 3,25 | 55,2 | 0,80 | 57,8 | 0,73 | 60,4 | 0,66 | 52,4 | 0,80 | 54,8 | 0,73 | 57,1 | 0,67 |
| 3,26 - 4,00 | 49,2 | 0,90 | 51,3 | 0,83 | 53,3 | 0,76 | 47,0 | 0,90 | 48,9 | 0,83 | 50,7 | 0,76 |
| 4,10 - 5,00 | 43,1 | 1,03 | 44,7 | 0,96 | 46,2 | 0,89 | 41,4 | 1,02 | 42,9 | 0,95 | 44,2 | 0,89 |
| 5,10 - 6,00 | 37,6 | 1,18 | 38,8 | 1,11 | 39,9 | 1,04 | 36,3 | 1,17 | 37,4 | 1,10 | 38,5 | 1,04 |
| 6,10 - 7,00 | 33,4 | 1,33 | 34,3 | 1,26 | 35,2 | 1,20 | 32,3 | 1,32 | 33,2 | 1,25 | 34,0 | 1,18 |
| 7,10 - 8,00 | 30,0 | 1,48 | 30,7 | 1,41 | 31,4 | 1,35 | 29,1 | 1,47 | 29,9 | 1,40 | 30,5 | 1,33 |
| 8,10 - 9,00 | 27,2 | 1,64 | 27,8 | 1,56 | 28,4 | 1,50 | 26,5 | 1,62 | 27,1 | 1,54 | 27,7 | 1,48 |
| 9,10 -10,00 | 24,9 | 1,79 | 25,4 | 1,72 | 25,9 | 1,65 | 24,3 | 1,76 | 24,8 | 1,69 | 25,3 | 1,63 |
| 10,10 - 12,00 | 22,1 | 2,02 | 22,5 | 1,94 | 22,9 | 1,88 | 21,7 | 1,99 | 22,0 | 1,91 | 22,4 | 1,85 |
| 12,10 - 14,00 | 19,2 | 2,32 | 19,5 | 2,25 | 19,8 | 2,18 | 18,9 | 2,28 | 19,2 | 2,21 | 19,4 | 2,14 |
| 14,10 - 16,00 | 17,0 | 2,62 | 17,3 | 2,55 | 17,5 | 2,49 | 16,7 | 2,58 | 17,0 | 2,50 | 17,2 | 2,44 |
| 16,10 - 18,00 | 15,3 | 2,93 | 15,4 | 2,85 | 15,6 | 2,79 | 15,0 | 2,87 | 15,2 | 2,80 | 15,4 | 2,74 |
| 18,10 - 21,00 | 13,5 | 3,31 | 13,7 | 3,23 | 13,8 | 3,17 | 13,3 | 3,24 | 13,5 | 3,17 | 13,6 | 3,11 |
| 21,10 - 24,00 | 11,9 | 3,76 | 12,0 | 3,69 | 12,1 | 3,63 | 11,7 | 3,68 | 11,9 | 3,61 | 12,0 | 3,55 |
| 24,10 - 28,00 | 10,4 | 4,30 | 10,5 | 4,22 | 10,6 | 4,16 | 10,3 | 4,20 | 10,4 | 4,13 | 10,5 | 4,07 |
| 28,10 - 32,00 | 9,1 | 4,90 | 9,2 | 4,83 | 9,3 | 4,77 | 9,0 | 4,79 | 9,1 | 4,72 | 9,2 | 4,66 |
| Друга група доріг |
| 0,25 - 0,75 | 96,1 | 0,49 | 104,4 | 0,39 | 113,0 | 0,32 | 89,0 | 0,50 | 96,1 | 0,43 | 103,3 | 0,36 |
| 0,76 - 1,25 | 77,8 | 0,64 | 83,1 | 0,50 | 88,4 | 0,43 | 73,7 | 0,64 | 78,5 | 0,57 | 83,3 | 0,50 |
| 1,26 - 1,75 | 65,3 | 0,78 | 69,0 | 0,61 | 72,6 | 0,55 | 62,9 | 0,78 | 66,4 | 0,71 | 69,7 | 0,64 |
| 1,76 - 2,25 | 56,3 | 0,93 | 59,0 | 0,72 | 61,6 | 0,66 | 54,9 | 0,92 | 57,5 | 0,85 | 60,0 | 0,78 |
| 2,26 - 2,75 | 49,4 | 1,07 | 51,5 | 0,84 | 53,5 | 0,77 | 48,7 | 1,06 | 50,7 | 0,99 | 52,6 | 0,92 |
| 2,76 - 3,25 | 44,1 | 1,22 | 45,7 | 0,95 | 47,3 | 0,89 | 43,7 | 1,20 | 45,3 | 1,13 | 46,9 | 1,06 |
| 3,26 - 4,00 | 38,6 | 1,40 | 39,9 | 1,10 | 41,1 | 1,03 | 38,6 | 1,38 | 39,9 | 1,31 | 41,0 | 1,25 |
| 4,10 - 5,00 | 33,3 | 1,65 | 34,2 | 1,29 | 35,1 | 1,23 | 33,5 | 1,62 | 34,4 | 1,55 | 35,3 | 1,48 |
| 5,10 - 6,00 | 28,6 | 1,94 | 29,3 | 1,52 | 29,9 | 1,45 | 29,0 | 1,90 | 29,7 | 1,83 | 30,3 | 1,76 |
| 6,10 - 7,00 | 25,1 | 2,23 | 25,6 | 1,74 | 26,1 | 1,68 | 25,5 | 2,18 | 26,1 | 2,11 | 26,6 | 2,04 |
| 7,10 - 8,00 | 22,3 | 2,52 | 22,7 | 1,97 | 23,1 | 1,90 | 22,8 | 2,46 | 23,2 | 2,39 | 23,6 | 2,32 |
| 8,10 - 9,00 | 20,1 | 2,81 | 20,5 | 2,20 | 20,8 | 2,13 | 20,6 | 2,74 | 21,0 | 2,67 | 21,3 | 2,60 |
| 9,10 -10,00 | 18,3 | 3,10 | 18,6 | 2,42 | 18,8 | 2,36 | 18,8 | 3,02 | 19,1 | 2,95 | 19,4 | 2,88 |
| 10,10 - 12,00 | 16,1 | 3,54 | 16,3 | 2,76 | 16,5 | 2,70 | 16,6 | 3,44 | 16,9 | 3,37 | 17,1 | 3,30 |
| 12,10 - 14,00 | 13,9 | 4,12 | 14,1 | 3,21 | 14,2 | 3,15 | 14,4 | 4,00 | 14,6 | 3,93 | 14,7 | 3,86 |
| 14,10 - 16,00 | 12,2 | 4,70 | 12,4 | 3,67 | 12,5 | 3,60 | 12,7 | 4,56 | 12,8 | 4,49 | 12,9 | 4,42 |
| 16,10 - 18,00 | 10,9 | 5,28 | 11,0 | 4,12 | 11,1 | 4,05 | 11,3 | 5,12 | 11,5 | 5,05 | 11,5 | 4,98 |
| 18,10 - 21,00 | 9,6 | 6,00 | 9,7 | 4,68 | 9,8 | 4,62 | 10,0 | 5,82 | 10,1 | 5,75 | 10,2 | 5,68 |
| 21,10 - 24,00 | 8,4 | 6,87 | 8,5 | 5,36 | 8,5 | 5,30 | 8,8 | 6,66 | 8,9 | 6,59 | 8,9 | 6,52 |
| 24,10 - 28,00 | 7,4 | 7,89 | 7,4 | 6,15 | 7,5 | 6,09 | 7,7 | 7,64 | 7,7 | 7,57 | 7,8 | 7,50 |
| 28,10 - 32,00 | 6,4 | 9,05 | 6,5 | 7,06 | 6,5 | 7,00 | 6,7 | 8,76 | 6,8 | 8,68 | 6,8 | 8,62 |
| Третя група доріг |
| 0,25 - 0,75 | 86,5 | 0,58 | 93,1 | 0,44 | 99,9 | 0,38 | 81,6 | 0,58 | 87,4 | 0,50 | 93,4 | 0,44 |
| 0,76 - 1,25 | 65,9 | 0,81 | 69,6 | 0,61 | 73,3 | 0,54 | 64,0 | 0,79 | 67,6 | 0,72 | 71,1 | 0,66 |
| 1,26 - 1,75 | 53,2 | 1,03 | 55,6 | 0,78 | 58,0 | 0,71 | 52,7 | 1,01 | 55,1 | 0,94 | 57,4 | 0,87 |
| 1,76 - 2,25 | 44,6 | 1,26 | 46,3 | 0,94 | 47,9 | 0,88 | 44,7 | 1,23 | 46,5 | 1,16 | 48,1 | 1,09 |
| 2,26 - 2,75 | 38,4 | 1,49 | 39,6 | 1,11 | 40,8 | 1,05 | 38,9 | 1,44 | 40,2 | 1,37 | 41,4 | 1,31 |
| 2,76 - 3,25 | 33,7 | 1,72 | 34,7 | 1,28 | 35,6 | 1,22 | 34,4 | 1,66 | 35,4 | 1,59 | 36,3 | 1,53 |
| 3,26 - 4,00 | 29,1 | 2,02 | 29,8 | 1,50 | 30,5 | 1,43 | 29,9 | 1,94 | 30,7 | 1,87 | 31,4 | 1,81 |
| 4,10 - 5,00 | 24,7 | 2,41 | 25,2 | 1,79 | 25,7 | 1,72 | 25,5 | 2,31 | 26,1 | 2,24 | 26,6 | 2,18 |
| 5,10 - 6,00 | 20,9 | 2,87 | 21,3 | 2,12 | 21,6 | 2,06 | 21,8 | 2,75 | 22,2 | 2,67 | 22,6 | 2,61 |
| 6,10 - 7,00 | 18,2 | 3,33 | 18,5 | 2,46 | 18,7 | 2,39 | 19,0 | 3,18 | 19,3 | 3,11 | 19,6 | 3,04 |
| 7,10 - 8,00 | 16,1 | 3,79 | 16,3 | 2,79 | 16,5 | 2,73 | 16,9 | 3,61 | 17,1 | 3,54 | 17,3 | 3,48 |
| 8,10 - 9,00 | 14,4 | 4,25 | 14,6 | 3,13 | 14,7 | 3,07 | 15,1 | 4,05 | 15,3 | 3,98 | 15,5 | 3,91 |
| 9,10 -10,00 | 13,0 | 4,71 | 13,2 | 3,47 | 13,3 | 3,40 | 13,7 | 4,48 | 13,9 | 4,41 | 14,0 | 4,35 |
| 10,10 - 12,00 | 11,4 | 5,40 | 11,5 | 3,97 | 11,6 | 3,91 | 12,1 | 5,13 | 12,2 | 5,06 | 12,3 | 5,00 |
| 12,10 - 14,00 | 9,8 | 6,32 | 9,9 | 4,64 | 9,9 | 4,58 | 10,4 | 6,00 | 10,5 | 5,93 | 10,6 | 5,86 |
| 14,10 - 16,00 | 8,6 | 7,24 | 8,6 | 5,32 | 8,7 | 5,25 | 9,1 | 6,87 | 9,2 | 6,80 | 9,2 | 6,73 |
| 16,10 - 18,00 | 7,6 | 8,16 | 7,7 | 5,99 | 7,7 | 5,92 | 8,1 | 7,74 | 8,2 | 7,66 | 8,2 | 7,60 |
| 18,10 - 21,00 | 6,7 | 9,31 | 6,7 | 6,83 | 6,8 | 6,76 | 7,1 | 8,82 | 7,2 | 8,75 | 7,2 | 8,68 |
| 21,10 - 24,00 | 5,9 | 10,69 | 5,9 | 7,84 | 5,9 | 7,77 | 6,2 | 10,12 | 6,3 | 10,05 | 6,3 | 9,99 |
| 24,10 - 28,00 | 5,1 | 12,29 | 5,1 | 9,01 | 5,1 | 8,95 | 5,4 | 11,64 | 5,5 | 11,57 | 5,5 | 11,50 |
| 28,10 - 32,00 | 4,4 | 14,13 | 4,5 | 10,36 | 4,5 | 10,29 | 4,7 | 13,38 | 4,8 | 13,30 | 4,8 | 13,24 |