# Робоча швидкість — до 8 км/год, завантаження добривами в загінці

| Спосіб заванта-ження добрив | Норма внесення добрив, ц/га | Група господарства (поля) |
| --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII |
|  |  | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива |
| Гранульовані добрива |
| Механізо- ваний | До 2,0 | 41,5 | 1,24 | 40,3 | 1,28 | 38,1 | 1,35 | 35,4 | 1,45 | 32,1 | 1,61 | 28,9 | 1,79 | 24,2 | 2,14 |
|  | 2,1 - 4,0 | 39,0 | 1,27 | 37,9 | 1,31 | 36,0 | 1,39 | 33,6 | 1,49 | 30,6 | 1,64 | 27,6 | 1,83 | 23,3 | 2,17 |
|  | 4,1 - 6,0 | 36,1 | 1,32 | 35,2 | 1,36 | 33,5 | 1,43 | 31,4 | 1,54 | 28,8 | 1,69 | 26,1 | 1,87 | 22,3 | 2,22 |
|  | 6,1 - 8,0 | 33,6 | 1,37 | 32,8 | 1,41 | 31,3 | 1,48 | 29,5 | 1,59 | 27,2 | 1,74 | 24,8 | 1,92 | 21,3 | 2,27 |
|  | 8,1 - 10,0 | 31,4 | 1,42 | 30,7 | 1,46 | 29,4 | 1,53 | 27,8 | 1,63 | 25,8 | 1,79 | 23,6 | 1,97 | 20,4 | 2,32 |
| Вручну з транспор-тних засобів | До 2,0 | 40,3 | 1,27 | 39,2 | 1,31 | 37,1 | 1,39 | 34,6 | 1,49 | 31,4 | 1,64 | 28,3 | 1,83 | 23,8 | 2,17 |
|  | 2,1 - 4,0 | 37,0 | 1,34 | 36,0 | 1,38 | 34,3 | 1,46 | 32,1 | 1,56 | 29,4 | 1,71 | 26,6 | 1,90 | 22,6 | 2,24 |
|  | 4,1 - 6,0 | 33,3 | 1,43 | 32,5 | 1,47 | 31,1 | 1,55 | 29,3 | 1,65 | 27,0 | 1,80 | 24,6 | 1,99 | 21,2 | 2,33 |
|  | 6,1 - 8,0 | 30,3 | 1,52 | 29,6 | 1,56 | 28,4 | 1,63 | 26,9 | 1,74 | 25,0 | 1,89 | 23,0 | 2,08 | 19,9 | 2,42 |
|  | 8,1 - 10,0 | 27,8 | 1,60 | 27,2 | 1,64 | 26,2 | 1,72 | 24,9 | 1,82 | 23,3 | 1,98 | 21,5 | 2,16 | 18,8 | 2,51 |
| Вручну з мішків (куп) | До 2,0 | 39,2 | 1,31 | 38,1 | 1,35 | 36,1 | 1,42 | 33,8 | 1,53 | 30,7 | 1,68 | 27,7 | 1,86 | 23,4 | 2,21 |
|  | 2,1 - 4,0 | 35,1 | 1,42 | 34,2 | 1,45 | 32,7 | 1,53 | 30,7 | 1,63 | 28,2 | 1,78 | 25,6 | 1,97 | 21,9 | 2,32 |
|  | 4,1 - 6,0 | 30,8 | 1,55 | 30,2 | 1,59 | 28,9 | 1,66 | 27,4 | 1,77 | 25,4 | 1,92 | 23,3 | 2,11 | 20,2 | 2,45 |
|  | 6,1 - 8,0 | 27,5 | 1,67 | 27,0 | 1,71 | 26,0 | 1,79 | 24,7 | 1,89 | 23,1 | 2,05 | 21,3 | 2,24 | 18,7 | 2,59 |
|  | 8,1 - 10,0 | 24,8 | 1,80 | 24,4 | 1,84 | 23,6 | 1,91 | 22,5 | 2,02 | 21,1 | 2,18 | 19,7 | 2,36 | 17,4 | 2,72 |
| Кристалічні добрива |
| Механізо-ваний | До 2,0 | 28,3 | 1,85 | 27,6 | 1,90 | 26,2 | 2,01 | 24,5 | 2,16 | 22,7 | 2,38 | 20,8 | 2,64 | 17,9 | 3,13 |
|  | 2,1 - 4,0 | 27,1 | 1,89 | 26,5 | 1,95 | 25,2 | 2,06 | 23,7 | 2,21 | 21,9 | 2,42 | 20,1 | 2,69 | 17,5 | 3,18 |
|  | 4,1 - 6,0 | 25,7 | 1,95 | 25,1 | 2,01 | 24,0 | 2,12 | 22,6 | 2,27 | 21,0 | 2,48 | 19,3 | 2,75 | 16,8 | 3,24 |
|  | 6,1 - 8,0 | 24,4 | 2,01 | 23,9 | 2,07 | 22,9 | 2,18 | 21,6 | 2,33 | 20,1 | 2,54 | 18,6 | 2,81 | 16,3 | 3,30 |
|  | 8,1 - 10,0 | 23,2 | 2,07 | 22,7 | 2,13 | 21,8 | 2,24 | 20,7 | 2,39 | 19,3 | 2,60 | 17,9 | 2,87 | 15,8 | 3,36 |
| Вручну з транспор-тних засобів | До 2,0 | 27,8 | 1,86 | 27,1 | 1,91 | 25,8 | 2,02 | 24,2 | 2,17 | 22,3 | 2,39 | 20,5 | 2,65 | 17,7 | 3,14 |
|  | 2,1 - 4,0 | 26,1 | 1,91 | 25,5 | 1,96 | 24,4 | 2,07 | 23,0 | 2,22 | 21,3 | 2,44 | 19,6 | 2,70 | 17,0 | 3,19 |
|  | 4,1 - 6,0 | 24,3 | 1,98 | 23,7 | 2,03 | 22,7 | 2,14 | 21,5 | 2,29 | 20,0 | 2,51 | 18,5 | 2,77 | 16,2 | 3,26 |
|  | 6,1 - 8,0 | 22,6 | 2,05 | 22,1 | 2,11 | 21,3 | 2,21 | 20,2 | 2,36 | 18,9 | 2,58 | 17,5 | 2,84 | 15,5 | 3,33 |
|  | 8,1 - 10,0 | 21,2 | 2,12 | 20,8 | 2,18 | 20,0 | 2,28 | 19,1 | 2,43 | 17,9 | 2,65 | 16,6 | 2,91 | 14,8 | 3,40 |
| Вручну з мішків (куп) | До 2,0 | 27,2 | 1,86 | 26,5 | 1,92 | 25,3 | 2,03 | 23,8 | 2,18 | 12,2 | 4,32 | 20,2 | 2,66 | 17,5 | 3,15 |
|  | 2,1 -4,0 | 25,2 | 1,93 | 24,6 | 1,98 | 23,5 | 2,09 | 22,2 | 2,24 | 20,6 | 2,46 | 19,0 | 2,72 | 16,6 | 3,21 |
|  | 4,1 - 6,0 | 22,9 | 2,01 | 22,4 | 2,06 | 21,5 | 2,17 | 20,5 | 2,32 | 19,1 | 2,54 | 17,7 | 2,80 | 15,6 | 3,29 |
|  | 6,1 - 8,0 | 21,0 | 2,09 | 20,6 | 2,14 | 19,9 | 2,25 | 18,9 | 2,40 | 17,8 | 2,62 | 16,5 | 2,88 | 14,7 | 3,37 |
|  | 8,1 - 10,0 | 19,4 | 2,17 | 19,1 | 2,23 | 18,4 | 2,33 | 17,6 | 2,48 | 16,6 | 2,70 | 15,5 | 2,96 | 13,9 | 3,46 |
| Порошко- та пилоподібні добрива (при відсутності спеціально пристосованих машин)* |
| Механізо-ваний | До 2,0 | 21,5 | 2,46 | 21,0 | 2,53 | 20,0 | 2,67 | 18,9 | 2,87 | 17,5 | 3,15 | 16,2 | 3,49 | 14,2 | 4,13 |
|  | 2,1 - 4,0 | 20,8 | 2,51 | 20,3 | 2,58 | 19,4 | 2,73 | 18,3 | 2,92 | 17,1 | 3,20 | 15,8 | 3,55 | 13,9 | 4,18 |
|  | 4,1 - 6,0 | 20,0 | 2,58 | 19,5 | 2,66 | 18,7 | 2,80 | 17,7 | 2,99 | 16,5 | 3,28 | 15,3 | 3,62 | 13,5 | 4,25 |
|  | 6,1 - 8,0 | 19,2 | 2,65 | 18,7 | 2,73 | 18,0 | 2,87 | 17,1 | 3,06 | 15,9 | 3,35 | 14,8 | 3,69 | 13,2 | 4,33 |
|  | 8,1 - 10,0 | 18,4 | 2,73 | 18,1 | 2,80 | 17,3 | 2,94 | 16,5 | 3,14 | 15,4 | 3,42 | 14,4 | 3,76 | 12,8 | 4,40 |
| Вручну з транспор-тних засобів | До 2,0 | 21,2 | 2,47 | 20,7 | 2,54 | 19,7 | 2,68 | 18,6 | 2,88 | 17,3 | 3,16 | 16,0 | 3,50 | 14,1 | 4,14 |
|  | 2,1 - 4,0 | 20,2 | 2,53 | 19,8 | 2,60 | 18,9 | 2,74 | 17,9 | 2,94 | 16,7 | 3,22 | 15,5 | 3,56 | 13,7 | 4,20 |
|  | 4,1 -6,0 | 19,1 | 2,61 | 18,7 | 2,68 | 17,9 | 2,82 | 17,0 | 3,02 | 15,9 | 3,30 | 14,8 | 3,65 | 13,1 | 4,28 |
|  | 6,1 - 8,0 | 18,0 | 2,69 | 17,7 | 2,77 | 17,0 | 2,91 | 16,2 | 3,10 | 15,2 | 3,39 | 14,2 | 3,73 | 12,6 | 4,36 |
|  | 8,1 - 10,0 | 17,1 | 2,78 | 16,8 | 2,85 | 16,2 | 2,99 | 15,4 | 3,19 | 14,5 | 3,47 | 14,6 | 3,55 | 12,2 | 4,45 |
| Вручну з мішків (куп) | До 2,0 | 20,9 | 2,47 | 20,4 | 2,55 | 19,5 | 2,69 | 18,4 | 2,88 | 17,1 | 3,17 | 15,8 | 3,51 | 14,0 | 4,14 |
|  | 2,1 - 4,0 | 19,7 | 2,54 | 19,2 | 2,62 | 18,4 | 2,76 | 17,4 | 2,95 | 16,3 | 3,24 | 15,1 | 3,58 | 13,4 | 4,21 |
|  | 4,1 - 6,0 | 18,2 | 2,64 | 17,9 | 2,71 | 17,2 | 2,85 | 16,3 | 3,05 | 15,3 | 3,33 | 14,3 | 3,67 | 12,7 | 4,31 |
|  | 6,1 - 8,0 | 17,0 | 2,73 | 16,7 | 2,80 | 16,1 | 2,95 | 15,3 | 3,14 | 14,4 | 3,43 | 13,5 | 3,77 | 12,1 | 4,40 |
|  | 8,1 - 10,0 | 15,9 | 2,83 | 15,7 | 2,90 | 15,1 | 3,04 | 14,5 | 3,24 | 13,7 | 3,52 | 12,8 | 3,86 | 11,6 | 4,50 |

| Спосіб заванта ження добрив | Норма внесення добрив, ц/га | Група господарства (поля) |
| --- | --- | --- |
|  |  | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
|  |  | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива | Нор- ма ви-ро- бітку | Вит- рати па- лива |
| Гранульовані добрива |
| Механізо-ваний | До 2,0 | 22,2 | 2,33 | 19,9 | 2,61 | 17,0 | 3,05 | 14,3 | 3,64 | 12,1 | 4,33 | 9,8 | 5,35 | 6,6 | 7,91 |
|  | 2,1 - 4,0 | 21,5 | 2,37 | 19,3 | 2,65 | 16,6 | 3,09 | 14,0 | 3,67 | 11,8 | 4,36 | 9,6 | 5,39 | 6,6 | 7,95 |
|  | 4,1 - 6,0 | 20,6 | 2,41 | 18,6 | 2,69 | 16,1 | 3,14 | 13,6 | 3,72 | 11,6 | 4,41 | 9,4 | 5,44 | 6,5 | 8,00 |
|  | 6,1 - 8,0 | 19,8 | 2,46 | 17,9 | 2,74 | 15,5 | 3,18 | 13,3 | 3,77 | 11,3 | 4,46 | 9,3 | 5,49 | 6,4 | 8,04 |
|  | 8,1 - 10,0 | 19,0 | 2,51 | 17,3 | 2,79 | 15,1 | 3,23 | 12,9 | 3,82 | 11,0 | 4,51 | 9,1 | 5,53 | 6,3 | 8,09 |
| Вручну з транспор-тних засобів | До 2,0 | 21,9 | 2,37 | 19,6 | 2,65 | 16,8 | 3,09 | 14,2 | 3,67 | 12,0 | 4,36 | 9,7 | 5,39 | 6,6 | 7,95 |
|  | 2,1 - 4,0 | 20,9 | 2,44 | 18,8 | 2,72 | 16,2 | 3,16 | 13,7 | 3,74 | 11,6 | 4,44 | 9,5 | 5,46 | 6,5 | 8,02 |
|  | 4,1 - 6,0 | 19,6 | 2,53 | 17,8 | 2,81 | 15,5 | 3,25 | 13,2 | 3,84 | 11,2 | 4,53 | 9,2 | 5,56 | 6,4 | 8,12 |
|  | 6,1 - 8,0 | 18,6 | 2,62 | 16,9 | 2,90 | 14,8 | 3,35 | 12,7 | 3,93 | 10,9 | 4,62 | 9,0 | 5,65 | 6,3 | 8,21 |
|  | 8,1 - 10,0 | 17,6 | 2,71 | 16,1 | 2,99 | 14,2 | 3,44 | 12,2 | 4,02 | 10,5 | 4,72 | 8,7 | 5,74 | 6,1 | 8,31 |
| Вручну з мішків (куп) | До 2,0 | 21,6 | 2,40 | 19,4 | 2,68 | 16,6 | 3,13 | 14,0 | 3,71 | 11,8 | 4,40 | 9,6 | 5,43 | 6,6 | 7,99 |
|  | 2,1 - 4,0 | 20,3 | 2,51 | 18,3 | 2,79 | 15,9 | 3,23 | 13,5 | 3,82 | 11,4 | 4,51 | 9,4 | 5,54 | 6,4 | 8,10 |
|  | 4,1 - 6,0 | 18,8 | 2,65 | 17,1 | 2,93 | 14,9 | 3,37 | 12,8 | 3,96 | 11,0 | 4,65 | 9,0 | 5,68 | 6,3 | 8,24 |
|  | 6,1 - 8,0 | 17,5 | 2,78 | 16,0 | 3,07 | 14,1 | 3,51 | 12,2 | 4,10 | 10,5 | 4,79 | 8,7 | 5,82 | 6,1 | 8,38 |
|  | 8,1 - 10,0 | 16,3 | 2,91 | 15,0 | 3,20 | 13,4 | 3,65 | 11,6 | 4,23 | 10,1 | 4,93 | 8,4 | 5,96 | 6,0 | 8,52 |
| Кристалічні добрива |
| Механізо-ваний | До 2,0 | 16,5 | 3,41 | 14,7 | 3,83 | 12,7 | 4,47 | 10,8 | 5,32 | 9,1 | 6,32 | 7,4 | 7,82 | 5,0 | 11,55 |
|  | 2,1 - 4,0 | 16,1 | 3,46 | 14,4 | 3,87 | 12,5 | 4,52 | 10,6 | 5,36 | 9,0 | 6,37 | 7,3 | 7,87 | 5,0 | 11,59 |
|  | 4,1 -6,0 | 15,6 | 3,52 | 14,0 | 3,93 | 12,1 | 4,58 | 10,4 | 5,42 | 8,8 | 6,43 | 7,2 | 7,93 | 4,9 | 11,65 |
|  | 6,1 - 8,0 | 15,1 | 3,58 | 13,6 | 3,99 | 11,8 | 4,64 | 10,1 | 5,48 | 8,7 | 6,49 | 7,1 | 7,99 | 4,9 | 11,71 |
|  | 8,1 - 10,0 | 14,6 | 3,64 | 13,2 | 4,05 | 11,6 | 4,70 | 9,9 | 5,54 | 8,5 | 6,55 | 7,0 | 8,05 | 4,8 | 11,77 |
| Вручну з транспор-тних засобів | До 2,0 | 16,3 | 3,42 | 14,6 | 3,84 | 12,6 | 4,48 | 10,7 | 5,33 | 9,1 | 6,33 | 7,3 | 7,83 | 5,0 | 11,56 |
|  | 2,1 - 4,0 | 15,7 | 3,48 | 14,1 | 3,89 | 12,2 | 4,53 | 10,4 | 5,38 | 8,9 | 6,38 | 7,2 | 7,88 | 4,9 | 11,61 |
|  | 4,1 - 6,0 | 15,0 | 3,55 | 13,5 | 3,96 | 11,8 | 4,60 | 10,1 | 5,45 | 8,6 | 6,45 | 7,1 | 7,95 | 4,9 | 11,68 |
|  | 6,1 - 8,0 | 14,4 | 3,62 | 13,0 | 4,03 | 11,4 | 4,67 | 9,8 | 5,52 | 8,4 | 6,52 | 6,9 | 8,02 | 4,8 | 11,75 |
|  | 8,1 - 10,0 | 13,8 | 3,69 | 12,5 | 4,10 | 11,0 | 4,74 | 9,5 | 5,59 | 8,2 | 6,59 | 6,8 | 8,09 | 4,7 | 11,82 |
| Вручну з мішків (куп) | До 2,0 | 16,1 | 3,43 | 14,4 | 3,85 | 12,5 | 4,49 | 10,6 | 5,34 | 8,9 | 1,91 | 7,3 | 7,84 | 5,0 | 11,57 |
|  | 2,1 - 4,0 | 15,4 | 3,49 | 13,8 | 3,91 | 12,0 | 4,55 | 10,3 | 5,40 | 8,8 | 6,40 | 7,1 | 7,90 | 4,9 | 11,63 |
|  | 4,1 - 6,0 | 14,5 | 3,57 | 13,1 | 3,99 | 11,5 | 4,63 | 9,9 | 5,48 | 8,5 | 6,48 | 6,9 | 7,98 | 4,8 | 11,71 |
|  | 6,1 - 8,0 | 13,7 | 3,66 | 12,5 | 4,07 | 11,0 | 4,71 | 9,5 | 5,56 | 8,2 | 6,56 | 6,8 | 8,06 | 4,7 | 11,79 |
|  | 8,1 - 10,0 | 13,0 | 3,74 | 11,9 | 4,15 | 10,5 | 4,79 | 9,2 | 5,64 | 7,9 | 6,64 | 6,6 | 8,14 | 4,6 | 11,87 |
| Порошко- та милоподібні добрива (при відсутності спеціально пристосованих машин)* |
| Механізо-ваний | До 2,0 | 13,1 | 4,50 | 11,7 | 5,05 | 10,1 | 5,89 | 8.6 | 7,00 | 7,3 | 8,31 | 5,9 | 10,29 | 4,0 | 15,19 |
|  | 2,1 - 4,0 | 12,9 | 4,55 | 11,5 | 5,10 | 10,0 | 5,94 | 8,5 | 7,05 | 7,2 | 8,37 | 5,9 | 10,34 | 4,0 | 15,24 |
|  | 4,1 - 6,0 | 12,5 | 4,63 | 11,2 | 5,17 | 9,8 | 6,01 | 8,3 | 7,13 | 7,1 | 8,44 | 5,8 | 10,41 | 4,0 | 15,31 |
|  | 6,1 - 8,0 | 12,2 | 4,70 | 10,9 | 5,24 | 9,6 | 6,09 | 8,2 | 7,20 | 7,0 | 8,51 | 5,7 | 10,49 | 4,0 | 15,38 |
|  | 8,1 - 10,0 | 11,9 | 4,77 | 10,7 | 5,32 | 9,4 | 6,16 | 8,1 | 7,27 | 6,9 | 8,58 | 5,7 | 10,56 | 3,9 | 15,46 |
| Вручну з транспор-тних засобів | До 2,0 | 13,0 | 4,51 | 11,6 | 5,06 | 10,0 | 5,90 | 8,6 | 7,01 | 7,3 | 8,32 | 5,9 | 10,30 | 4,0 | 15.19 |
|  | 2,1 - 4,0 | 12,6 | 4,57 | 11,3 | 5,12 | 9,8 | 5,96 | 8,4 | 7,07 | 7,2 | 8,38 | 5,8 | 10,36 | 4,0 | 15,26 |
|  | 4,1 - 6,0 | 12,2 | 4,65 | 10,9 | 5,20 | 9,5 | 6,04 | 8,2 | 7,15 | 7,0 | 8,47 | 5,7 | 10,44 | 3,9 | 15,34 |
|  | 6,1 - 8,0 | 11,8 | 4,73 | 10,6 | 5,28 | 9,3 | 6,12 | 8,0 | 7,24 | 6,9 | 8,55 | 5,6 | 10,52 | 3,9 | 15,42 |
|  | 8,1 - 10,0 | 11,4 | 4,82 | 10,2 | 5,37 | 9,0 | 6,21 | 7,8 | 7,32 | 6,7 | 8,63 | 36,3 | 1,62 | 3,9 | 15,50 |
| Вручну з мішків (куп) | До 2,0 | 12,9 | 4,52 | 11,5 | 5,06 | 10,0 | 5,91 | 8,5 | 7,02 | 7,3 | 8,33 | 5,9 | 10,30 | 4,0 | 15.20 |
|  | 2,1 - 4,0 | 12,4 | 4,59 | 11,1 | 5,13 | 9,7 | 5,98 | 8,3 | 7,09 | 7,1 | 8,40 | 5,8 | 10,37 | 4,0 | 15,27 |
|  | 4,1 - 6,0 | 11,8 | 4,68 | 10,6 | 5,23 | 9,3 | 6,07 | 8,0 | 7,18 | 6,9 | 8,49 | 5,6 | 10,47 | 3,9 | 15,37 |
|  | 6,1 - 8,0 | 11,3 | 4,77 | 10,2 | 5,32 | 9,0 | 6,16 | 7,8 | 7,28 | 6,7 | 8,59 | 5,5 | 10,56 | 3,9 | 15,46 |
|  | 8,1 - 10,0 | 10,8 | 4,87 | 9,8 | 5,42 | 8,7 | 6,26 | 7,6 | 7,37 | 6,6 | 8,68 | 5,4 | 10,66 | 3,8 | 15,55 |